## Slide 1: โคกหนองนา โมเดล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก้งสนามนาง

## Slide 2
องค์การสหประชาชาติ

## Slide 5: ศาสตร์ของพระราชา
“โคก หนอง นา โมเดล” เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 กล่าวคือ 30% แรกสำหรับแหล่งน้ำ ทั้งการขุดบ่อทำหนองและการขุดคลองไส้ไก่ที่ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ อีก 30 % สำหรับปลูกข้าว และอีก 30% สำหรับไว้ทำโคกหรือป่า โดยปลูกผักไว้เป็นอาหาร ปลูกไม้ใช้สอย ปลูกยาสมุนไพร ส่วน 10% ที่เหลือ สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

## Slide 6: ‘น้ำคือชีวิต’
บริหารจัดการน้ำด้วย โคก หนอง นา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงเคยรับสั่งไว้ว่า ‘น้ำคือชีวิต’ ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นความพิเศษของโคก หนอง นา โมเดล ก็คือการวางแผนเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี เพราะหากมีน้ำใช้แล้วก็จะอยู่ได้และประกอบอาชีพได้ ช่วยลดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร อีกทั้งยังช่วยลดความแออัด ลดการแย่งพื้นที่ทำกินในเมืองใหญ่ ลดปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความสกปรก และปัญหาชนบทล่มสลาย โครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านส่วนใหญ่จึงเป็นโครงการเรื่องน้ำ ดังนั้น โคก หนอง นา โมเดล ก็เช่นกัน ได้มีการนำหลักคิดในเรื่องนี้มาปรับใช้ ซึ่งไม่เพียงจะทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและไม่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังช่วยลดปริมาณน้ำหลากที่จะเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ๆ และลดการเกิดตะกอนดินทับถม เพราะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพียงพอและมีต้นไม้คอยดูดซับน้ำลงสู่ใต้ดิน

## Slide 7: “…ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง…”
พระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9

## Slide 9
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ โดยในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล ได้พูดถึงการสร้างแหล่งน้ำชุมชน สระน้ำในไร่นาน้ำบาดาลการเกษตร แหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน ฯลฯ เป็นโครงการสำคัญอย่างหนึ่ง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำของชุมชน ดังนั้น การเพิ่มแหล่งน้ำชุมชน จึงเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถยืนบนขาตัวเอง เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บน้ำในหน้าฝน บรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำหลาก มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง รวมทั้งเป็นการเติมน้ำลงใต้ดินเพื่อเป็นน้ำบาดาล ให้สามารถมีน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน
ให้ปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอเพิ่มหมวด ๔ ว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม

## Slide 10
การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 และมอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

## Slide 12: หลุมขนมครกแบบพื้นที่ลุ่ม “โคก หนอง นา โมเดล”

## Slide 13: การสร้างหลุมขนมครกในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่ ที่ผสมผสานระหว่างเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งทำได้ง่าย และช่วยเก็บน้ำได้จริง ทำให้เกษตรกรและชาวบ้านมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง พอถึงฤดูฝนปัญหาน้ำไหลหลากสู่พื้นที่ด้านล่างก็บรรเทาเบาลงเมื่อคนในพื้นที่ต้นน้ำกักเก็บน้ำได้

## Slide 14: โคก สร้างโคกบนพื้นที่ของตนเอง จากการนำดินที่ได้จากการขุดหนอง นำมาถมเป็นโคกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” เพื่อพอกิน เพื่อใช้สอยในครัวเรือนหรือพอใช้ และเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือพออยู่ จากนั้นประโยชน์อย่างที่ 4 คือ ช่วยสร้างสมดุลระบบนิเวศ เพราะใบไม้ที่ร่วงหล่นจะช่วยปกคลุมหน้าดิน ในขณะที่รากจำนวนมากช่วยดูดซับน้ำฝน เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใต้โคกเป็นน้ำใต้ดินเพิ่มความชุ่มชื้น

## Slide 15
“ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
ไม้ 3 อย่าง ได้แก่
1. ไม้ใช้สอย คือ ไม้โตเร็ว สำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น สะเดา ไผ่ ,กระถิน
2. ไม้กินได้ เช่น มะม่วง ผักกินใบต่างๆ และ
3. ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ที่ปลูกเพื่อจำหน่าย เช่น ไม้สัก เป็นต้น

## Slide 16
ประโยชน์ 4 อย่างคือ
1. พอกิน คือ มีผัก มีอาหารไว้กิน
2. พออยู่ คือ สามารถตัดไม้ไปสร้างบ้าน ทำที่อยู่ได้
3. พอใช้ คือ มีไว้ใช้สอยในครัวเรือน ใช้เป็นยาและสมุนไพร ใช้เป็นฟืน เป็นเครื่องมือใช้ สอยในบ้าน
4. พอร่มเย็น มีความสมบูรณ์ และความสุข

## Slide 18: หนอง ขุดหนอง รูปร่างคดโค้งอิสระ ไม่เป็นสี่เหลี่ยม เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และสามารถใช้เป็นที่รองรับน้ำยามน้ำท่วมหลาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา

## Slide 19: “การขุดหนอง ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงให้หลักการคำนวณว่า โดยเฉลี่ยแล้วน้ำในหนองจะระเหยวันละ 1 เซนติเมตร ดังนั้น 1 ปี น้ำจะระเหยประมาณ 3.6 เมตร เราจึงควรขุดสระเผื่อไว้ ให้มีความลึก 4-8 เมตร เพื่อให้มีน้ำพอเพียงสำหรับการทำการเกษตรตลอดทั้งปี”

## Slide 21: นา ยกหัวคันนาให้กว้างและสูงอย่างน้อย 1 เมตร ธรรมชาติของข้าวจะทะลึ่งน้ำไม่จมน้ำตาย เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ในนา ขุดร่องใกล้หัวคันนา เป็นที่อยู่ของปลา ปู ปั้นหัวคันนาให้มีความกว้างมากพอที่จะปลูกต้นไม้ พืชผัก ให้มีรากยึดเหนี่ยวคันนา และเพิ่มพื้นที่ทำกิน

## Slide 23: คลองไส้ไก่ ช่วยระบายน้ำรอบพื้นที่ โดยขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น้ำไหลได้ทั่วถึงตลอดทั้งพื้นที่เพื่อใช้ทำการเกษตรและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและต้นไม้โดยรอบ ฝายชะลอน้ำ ช่วยชะลอและกักเก็บน้ำจากต้นน้ำไว้ในพื้นที่ เพื่อไม่ให้น้ำหลากลงมาสร้างความเสียหายกับพื้นที่ลุ่มด้านล่างและช่วยกักตะกอนดินไม่ให้ลงมาสะสมในหนอง คลอง บึง หรือเขื่อน นอกจากนั้น สำหรับพื้นที่กลางน้ำฝายชะลอน้ำยังช่วยยกระดับน้ำเพื่อเก็บไว้ในพื้นที่อีกด้วย

## Slide 31
สรุปผลการมอบนโยบายการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล จากผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้ทุกอำเภอรับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ -การดำเนินงานในปี 2563 : ดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณ
-เป็นลักษณะในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นต้นแบบ ดำเนินการหมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ปี 2552-2562 ทุกหมู่
-การดำเนินงานปี 2564 : กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำเป็นโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากสำนักงบประมาณโดยมีทั้งส่วนที่เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน กำหนดเป้าหมายดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน
-โดยคัดเลือกครัวเรือนสมัครใจเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบ(ใช้บ้านที่ดำเนินการในปี 2563 ได้) โดยจะมีงบประมาณลงสนับสนุนในครัวเรือนต้นแบบ เป็นลักษณะงบลงทุน เช่น การขุดบ่อน้ำให้ในพื้นที่ เป็นต้น

## Slide 32
เงื่อนไขการคัดเลือก
1.ครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบ ต้องมีพื้นที่การดำเนินงานไม่ต่ำกว่า 1 ไร่ โดยกำหนดตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำไว้ให้ 1/3/5 ไร่ ตามกำหนด
2. ครัวเรือนดังกล่าว ต้องอยู่ในหมู่บ้านที่มีผู้ใหญ่บ้าน หากไม่ใช่ไม่สามารถของบประมาณสนับสนุนได้
3.ครัวเรือนต้องทำหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบ เป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
4.กรณีเป็นที่สาธารณ สามารถทำได้โดยให้ใช้หนังสือยินยอม อนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ
5. ผลประโยชน์จากการพัฒนาที่ดินแบบโคกหนองนา เป็นของครัวเรือน

## Slide 33: จบ